## Slide 1
UDS诊断汇报
汇报人：史静
Unified Diagnostic Services

## Slide 2
CONTANTS
目 录
UDS诊断介绍
1
UDS诊断6类服
务及子服务
3
UDS诊断在CANNOE中的使用
4
UDS诊断通信机制
2

## Slide 3
UDS诊断服务介绍
UDS（Unified Diagnostic Services，统一诊断服务）是诊断测试仪（tester）和ECU之间的一种通信协议，在ISO14229中规定。
诊断工具与车内的所有ECU均有连接，且这些ECU均启用了UDS服务。车载网络分为四层，物理层、数据链路层、网络层和应用层，诊断服务位于应用层。服务ID（SID）和与服务相关的参数包含在CAN数据帧的8个数据字节中，这些数据帧是从诊断工具发出的。

## Slide 4
UDS诊断通信机制（基于C/S架构的请求/响应机制 ）

## Slide 5
UDS的服务包含6大类，共26种。每种服务都有自己独立SID。
SID：Service Identifier =诊断服务ID
SF : sub-Function = 子功能
SID+SF
SID+DID
SID+SF+DID
按照不同服务类型，诊断请求格式分为三种：

## Slide 6
诊断响应格式
肯定响应：
否定响应
[SID+40]+[sub-function]
[SID+40]+[DID]
[SID+40]+[sub-function]+[DID]
[7F+SID+NRC]
NRC==否定响应码

## Slide 7
举个例子吧
肯定响应：
否定响应
请求：0x10
响应：0x50
请求：0x22
响应：0x62
请求：0x10
响应：7F 10 22
请求：0x22
响应：7F 22 22

## Slide 8
否定响应码-NRC
0x11 诊断服务不支持
0x12 子功能不支持
0x13 请求数据长度与定义不一致
0x14 响应数据超过服务器长度
0x21 服务器忙碌
0x22 服务执行条件不满足
0x24 请求服务的顺序有误
0x31 请求参数超出定义范围
0x33 不满足安全策略 请先解锁
0x35 密码不匹配

## Slide 9
否定响应码-NRC
0x36 解锁次数以达到上限
0x37 超时时间未到
0x70 故障导致上传下载数据失败
0x71 数据传输终止
0x72 服务器在擦除或写入Flash失败
0x73 传输中检测到序列编号错误
0x7E 当前会话下服务不支持
0x78 已收到请求 稍后响应
0x92 蓄电池电压低于设定限值
0x93 蓄电池电压高于设定限值

## Slide 10
所有服务都支持的否定响应码
0x11 诊断服务不支持
0x21 服务器忙
0x7F 诊断会话在当前服务下不支持
0x78 收到诊断请求等待响应

## Slide 11
UDS的服务分为6大类，常用的服务是绿色背景色的15种

## Slide 12
UDS的服务分为6大类，常用的服务是绿色背景色的15种

## Slide 13
UDS之诊断会话控制服务：0X10
DiagnosticSessionControl(0x10服务) 用于将ECU切换到不同诊断会话状态。
服务说明：
① 服务器中应该始终只有一个有效诊断会话
② 服务器上电时应始终启动默认会话
该服务是在服务器端使能不同的会话模式，而诊断会话模式在服务器中用于启用一组特定的服务或者功能（e.g.刷写）。可以通过会话模式赋予不同诊断服务的执行权限

## Slide 14
UDS之诊断会话控制服务：0X10
session基本分为六大类：

## Slide 15
UDS之诊断会话控制服务：0X10
关于sub-funtion常用的会话类型如下：
01：请求进入默认会话(DefaultSession)
02： 请求进入编程会话(ProgrammingSession)；
03：请求进入扩展会话(ExtendedDiagnosticSession)

## Slide 16
UDS之诊断会话控制服务：0X10
请 求: 02 10 02
肯定响应：02 50 02
否定响应：03 7F 10 22
注：02是网络层单帧SF表数据域有2个字节
22是NRC表服务执行条件不满足

## Slide 17
UDS之诊断会话控制服务：0X10
请 求: 02 10 02
肯定响应：02 50 02
否定响应：03 7F 10 22
注：02是网络层单帧SF表数据域有2个字节
22是NRC表服务执行条件不满足

## Slide 18
UDS之诊断会话控制服务：0X10
比如OEM自定义一个会话模式Service10 50（OEMSpecificSession）
在该会话模式下，所有诊断服务对诊断仪操作者不需要进行解锁等一系列操作，可以在车辆下线过程中提高下线效

## Slide 19
UDS之诊断会话控制服务：0X10
（1）鼠标右击，选择新建一个New session：

## Slide 20
UDS之诊断会话控制服务：0X10
（2）编辑SessionID和名称：

## Slide 21
UDS之ECU复位服务：0X11
ECU Reset service该服务基于ECUReset 请求消息中嵌入得resetType 参数的内容，来请求服务器有效执行服务器复位。
关于sub-funtion常用的类型如下：
01：hardreset-硬复位
02：keyoffonreset-钥匙开关复位
03：softreset-软复位
04：enablerapidpowershutdown-启用快速关闭
05：disablerapidpowershutdown-禁用快速关机

## Slide 22
UDS之ECU复位服务：0X11
服务支持的否定响应码（NRC)如下：

## Slide 23
UDS之安全访问服务：0X27
简称：Security Access,安全访问
功能：由于（保密、排放或安全的原因），安全访问服务是一种方法以方便访问受限制的数据或者诊断服务。

## Slide 24
UDS之安全访问服务：0X27
部分UDS操作具有一定的危险性，或会对ECU的功能产生永久性的改变例如：
1.输入输出控制会操作ECU外部的一些执行器，如果操作不当的话会造成部件损坏或人身危险。
2.写参数服务会通过改变ECU内部的一些标定参数来永久性的改变ECU的功能，如改写发动机扭矩限值来提高车辆动力。
3.BootLoader程序刷写功能所用到的服务会永久性的改写ECU中的程序。
这一类的服务不允许随便执行，需要经过一个安全访问（27服务），在27服务被正确执行之后，ECU会进入到解锁状态，从而允许执行一些更高级别的操作。
27服务需要在非默认会话下执行，当ECU返回默认会话时，ECU重新上锁。

## Slide 25
UDS之安全访问服务：0X27
关于sub-funtion常用的类型如下：
01：请求种子（seed）；
02：发送密钥（ key )；

## Slide 26
UDS之安全访问服务：0X27
27服务操作过程：
Tester ECU
27 01 请求seed 67 01 发送seed
27 02 发送key 67 02 解锁成功

## Slide 27
UDS之安全访问服务：0X27
request ： 27 01
response： 67 01 22 33 44 55
request ： 27 02 AA BB CC DD
response： 67 02
response： 7F 27 35（密钥无效）
response： 7F 27 36（超过最大尝试次数）--3次
response： 7F 27 37（延时要求不满足） --10秒

## Slide 28
UDS之通信控制服务：0X28
简称：“CommunicationControl”通信控制
功能：通信控制服务用于开启/关闭电控单元对某些报文的发送或接受

## Slide 29
UDS之通信控制服务：0X28
关于sub-Function常用的类型如下：
1.00--使能接收和发送 2.01--使能接收关闭发送
3.02--关闭接收使能发送 4.03--关闭接收和发送

## Slide 30
UDS之通信控制服务：0X28
关于通信的报文类型如下：
1.01--一般通信报文
2.02--网络管理报文
3.03--一般通信报文和网络管理报文

## Slide 31
UDS之通信控制服务：0X28

## Slide 32
UDS之待机握手服务：0X3E
简称：Tester Present，待机握手
功能：该服务用于向一个或多个服务器指示客户端仍连接到车辆，并且先前已激活的某些诊断服务或通信将保持活动状态

## Slide 33
UDS之待机握手服务：0X3E
关于sub-function类型如下：
1.00==当sub-function是0x00时，ECU需要给出response
2.80==当sub-function是0x80时，ECU无需给出response

## Slide 34
UDS之访问时间参数服务：0X83
简称：Access Timing Parameter,访问时间参数
功能：可以用来控制ECU内部诊断相关的时间参数，可以进行读取、修改等，但这些参数是暂时的，当诊断会话切换时以及重启ECU时，被控制的时间参数应该恢复默认状态。具体能够对哪些参数进行操作取决于ECU的支持情况

## Slide 35
UDS之安全数据传输服务：0X84
简称： Securd Data Transmission,安全数据传输
功能：客户端使用此服务以扩展的数据链路安全性执行数据传输

## Slide 36
UDS之控制DTC设置服务：0X85
简称： Control DTC Setting ,控制DTC设置
功能： 控制诊断故障码设置服务，简单说客户端可以利用此 服务让服务端停止或恢复DTC状态位更新。

## Slide 37
UDS之控制DTC设置服务：0X85
0x85服务格式：
1.SID 一个byte 即 0x85
2.01==恢复
3.02==暂停
4.各厂商自行定义，比如：FF FF FF来表示这条诊断命令是针对所有的DTC。

## Slide 38
UDS之控制DTC设置服务：0X85

## Slide 39
UDS之事件响应服务：0X86
简称：Response Event，事件响应
功能：该服务是请求服务器启动或停止对指定事件的响应的传输。

## Slide 40
UDS之事件响应服务：0X86
关于sub-function类型如下

## Slide 41
UDS之事件响应服务：0X86
关于sub-function类型如下

## Slide 42
UDS之链路控制服务：0X87
简称：Link Control,链路控制
功能：客户端请求控制通信波特率。LinkControl服务用于控制客户端和服务器之间的通信链接波特率，以交换诊断数据。

## Slide 43
UDS诊断 on CANOE

## Slide 44
CDD with DLL
cdd 文件：
是诊断数据库，主要用于CAN工具加载后直接就能使用，包括故障读取等。
dll 文件：
安全算法文件，主要用于安全访问时计算钥匙密钥

## Slide 45
一、加载cdd文件

## Slide 46
cdd导入后,相关参数都是配置好的，不需要手动修改。导入后配置如下

## Slide 47
二、加载DLL文件：
插入DLL文件

## Slide 48
三、加载DLL文件后：

## Slide 49
谢谢观看！
汇报人：史静
thanks for watching